## Slide 1: 第三次知识点收集
产品三部
莫敦悦 黄进 林晓州
2013-09-09

## Slide 2: 目录
DDR
FLASH
SDRAM
EEPROM

## Slide 3: DDR
莫敦悦 收集整理

## Slide 4: 1. DDR简述
DDR严格讲是DDR SDRAM
DDR全称Double Data Rate SDRAM
双倍速率同步动态随机存储器
DDR内存是在SDRAM内存基础上发展而来的。

## Slide 5: 2. DDR工作原理
内存 | SDRAM | DDR
工作 原理 | 在一个时钟周期内只传输一次数据（时钟的上升期） | 一个时钟周期内传输两次数据（时钟的上升期和下降期）

## Slide 6: 3. DDR性能特点
 | SDRAM | DDR
同步电路 | 有 | 更先进
DLL技术 | 无 | 有
提高时钟频率 | 需要 | 不需要
①运用了更先进的同步电路，使指定地址、数据的输送和输出主要步骤既独立执
行，又保持与CPU完全同步。
②使用了DLL(Delay Locked Loop，延时锁定回路提供一个数据滤波信号)技术，
当数据有效时，存储控制器可使用这个数据滤波信号来精确定位数据，每16次
输出一次，并重新同步来自不同存储器模块的数据；
③DDR本质上不需要提高时钟频率就能加倍提高SDRAM的速度，它允许在时钟脉
冲的上升沿和下降沿读出数据
因此其速度是标准SDRAM的两倍。
Notes: 与SDRAM相比：DDR运用了更先进的同步电路，使指定地址、数据的输送和输出主要步骤既独立执行，又保持与CPU完全同步。
DDR使用了DLL(Delay Locked Loop，延时锁定回路提供一个数据滤波信号)技术，当数据有效时，存储控制器可使用这个数据滤波信号来精确定位数据，每16次输出一次，并重新同步来自不同存储器模块的数据。

## Slide 7: 4. DDR的芯片模块
标准名称 | IO总线时钟频率 | 周期 | 存储器时钟频率 | 数据速率 | 传输方式 | 模块名称 | 极限传输率
DDR-200 | 100 MHz | 10 ns | 100 MHz | 200 Million | 并行传输 | PC-1600 | 1600 MB/s
DDR-266 | 133 MHz | 7.5 ns | 133 MHz | 266 Million | 并行传输 | PC-2100 | 2100 MB/s
DDR-333 | 166 MHz | 6 ns | 166 MHz | 333 Million | 并行传输 | PC-2700 | 2700 MB/s
DDR-400 | 200 MHz | 5 ns | 200 MHz | 400 Million | 并行传输 | PC-3200 | 3200 MB/s

## Slide 8: 5. DDR2
DDR2，即Double Data Rate 2 SDRAM是由JEDEC（电子设备工程联合委员会）进行开发的新生代内存技术标准，它与上一代DDR内存技术标准最大的不同就是，虽然同是采用了在时钟的上升下降延同时进行数据传输的基本方式，但DDR2内存却拥有两倍于上一代DDR内存预读取能力（即：4bit数据读预取）。
换句话说，DDR2内存每个时钟能够以4倍外部总线的速度读/写数据，并且能够以内部控制总线4倍的速度运行

## Slide 9: 6. DDR2与DDR的区别
 | 延迟问题 | 封装和发热量
DDR | 200MHz | TSOP封装，高发热量
DDR2 | 400MHz | FPGA封装，低发热量
除此之外，DDR2增加了一下技术
①OCD：提高信号完整性
②ODT：增加数据的信噪比和信号反射
③Post CAS：提高内存利用率
Notes: OCD（Off-Chip Driver）：也就是所谓的离线驱动调整，DDR II通过OCD可以提高信号的完整性。DDR II通过调整上拉（pull-up）/下拉（pull-down）的电阻值使两者电压相等。使用OCD通过减少DQ-DQS的倾斜来提高信号的完整性；通过控制电压来提高信号品质。
ODT：ODT是内建核心的终结电阻器。我们知道使用DDR SDRAM的主板上面为了防止数据线终端反射信号需要大量的终结电阻。它大大增加了主板的制造成本。实际上，不同的内存模组对终结电路的要求是不一样的，终结电阻的大小决定了数据线的信号比和反射率，终结电阻小则数据线信号反射低但是信噪比也较低；终结电阻高，则数据线的信噪比高，但是信号反射也会增加
Post CAS：它是为了提高DDR II内存的利用效率而设定的。在Post CAS操作中，CAS信号（读写/命令）能够被插到RAS信号后面的一个时钟周期，CAS命令可以在附加延迟（Additive Latency）后面保持有效。原来的tRCD（RAS到CAS和延迟）被AL（Additive Latency）所取代，AL可以在0，1，2，3，4中进行设置。由于CAS信号放在了RAS信号后面一个时钟周期，因此ACT和CAS信号永远也不会产生碰撞冲突。

## Slide 10: 7. DDR3
它属于SDRAM家族的内存产品，提供了相较于DDR2 SDRAM更高的运行效能与更低的电压，是DDR2 SDRAM（四倍速率同步动态随机存储器）的后继者（增加至八倍），也是现在流行的存储产品。
DDR3SDRAM为了更省电、传输效率更快，使用了SSTL 15的I/O接口，运作I/O电压是1.5V，采用CSP、FBGA封装方式包装，除了延续DDR2SDRAM的ODT、OCD、Posted CAS、AL控制方式外，另外新增了更为精进的CWD、Reset、ZQ、SRT、RASR功能。

## Slide 11: 8. DDR3与DDR2比较
 | DDR2 | DDR3
突发长度 | 4Bit | 8Bit
寻址时序（延迟周期） | 2~5 | 5~11
功耗（电压） | 1.8V | 1.5V
DDR3多增添的功能：
①重置功能：节约电力。
②校准功能：对导通电阻和ODT电阻进行重新校准。
③参考电压分成两个：提高系统数据总线的信噪等级。
④点对点连接：地减轻了地址/命令/控制与数据总线的负载
Notes: 重置功能：当Reset命令有效时，DDR3内存将停止所有操作，并切换至最少量活动状态，以节约电力。 在Reset期间，DDR3内存将关闭内在的大部分功能，所有数据接收与发送器都将关闭，所有内部的程序装置将复位，DLL（延迟锁相环路）与时钟电路将停止工作，而且不理睬数据总线上的任何动静。这样一来，将使DDR3达到最节省电力的目的。
校准功能：通过片上校准引擎（On-Die Calibration Engine，ODCE）来自动校验数据输出驱动器导通电阻与ODT的终结电阻值。当系统发出这一指令后，将用相应的时钟周期（在加电与初始化之后用512个时钟周期，在退出自刷新操作后用256个时钟周期、在其他情况下用64个时钟周期）对导通电阻和ODT电阻进行重新校准。
参考电压分成两个：参考电压信号VREF将分为两个信号，即为命令与地址信号服务的VREFCA和为数据总线服务的VREFDQ，这将有效地提高系统数据总线的信噪等级
点对点连接：在DDR3系统中，一个内存控制器只与一个内存通道打交道，而且这个内存通道只能有一个插槽，因此，内存控制器与DDR3内存模组之间是点对点（P2P）的关系（单物理Bank的模组），或者是点对双点（Point-to-two-Point，P22P）的关系（双物理Bank的模组），从而大大地减轻了地址/命令/控制与数据总线的负载

## Slide 12: 9. DDR、DDR2、DDR3比较
内存 | 总线时钟 (MHz) | 内存l利用率 (MHz) | 预取位数 (min burst) | 传输速率 (MT/s) | 电压 | DIMM 针脚 | SO-DIMM 针脚 | MicroDIMM 针脚
DDR | 100–200 | 100–200 | 2n | 200–400 | 2.5/2.6 | 184 | 200 | 172
DDR2 | 200–533 | 100–266 | 4n | 400–1066 | 1.8 | 240 | 200 | 214
DDR3 | 400–1066 | 100–266 | 8n | 800–2133 | 1.5 | 240 | 204 | 214

## Slide 13: SDRAM
黄进 收集整理

## Slide 14: 内存

## Slide 15: 内存 -- 发展史
混乱年代
  种类繁多
  容量小
过渡使者
  一代经典-SDRAM
  曲高和寡-RDRAM
  标准化的开始
质的飞跃
  DDR DRAM

## Slide 16: 内存 -- 类别
半导体存储器
随机存储器RAM
静态RAM
动态RAM
只读存储器ROM
PROM
EPROM
EEPROM
SDRAM
DDR SDRAM
DDR2 SDRAM
DDR3 SDRAM
SDRAM

## Slide 17: SDRAM -- 起源
SRAM
  读写速度快
  价格高
  体积大
  用作高速缓存
DRAM
  体积小
  价格低
  读写速度慢
  需要不断的充电(刷新)

## Slide 18: SDRAM -- 概念
Synchronous dynamic random-access memory
随机
  数据不是线性存储，而是自由指定地址进行数据读写
动态
  存储阵列需要不停的刷新来保证数据不丢失
同步
  数据传输同步CPU时钟，内部命令的发送与数据的传输都以它基准

## Slide 19: SDRAM -- 技术特点
RAM
DRAM
SDRAM

## Slide 20: Random-Access
A
B
C
A
B
C
Random Access
Sequential Access

## Slide 21: Dynamic
单元：晶体管 + 电容器
二维矩阵

## Slide 22: Synchronous
CPU
  主频
  外频
内存
  核心频率
  时钟频率

## Slide 23: SDRAM --特点
优点
  价格低
  集成度高，体积小
缺点
  数据易丢失
  速度较慢

## Slide 24: SDRAM --用途
内存
  大容量存储
  价格便宜
逐步被DDR系列代替
  嵌入式设备 ：路由器
  显卡的显存

## Slide 25: SDRAM --其它
SDRAM内存芯片的主要生产厂商：

## Slide 26: EEPROM
林晓州 收集整理

## Slide 27: 1. 什么是EEPROM？
Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
  电可擦可编程只读存储器
特点
  掉电后数据不丢失
  可重新编程
历程
  ROM
  PROM
  EPROM
  EEPROM

## Slide 28: 2. ROM、PROM与EPROM
ROM
  Read Only Memory，只读存储器
  在工厂用特殊方法烧录资料
  内容只能读不能改
  一旦有误只能弃之重做
  成本高，用于大批量应用
PROM
  Programable ROM，可编程ROM
  用户可用专用编程器自行写入，仅限一次
  写入速度慢于ROM
  成本高于ROM
  用于ROM量产前验证
EPROM
  Erasable Programmable ROM，可擦除可编程ROM
  可重复擦除和写入
  EPROM擦除器：擦除EPROM内资料，紫外线照射玻璃窗口
  EPROM编程器：资料写入EPROM，写完后封住玻璃窗口

## Slide 29: 3. EEPROM相对EPROM优势
擦除方便
  不需要借助其他设备进行擦除
  以电信号修改内容
摆脱EPROM Eraser和编程器束缚
  不需要将资料全部擦除才能写入
防毒功能
  把跳线开关打至“ON”位置，可防止CIH类病毒对BIOS芯片的非法修改

## Slide 30: 4. EEPROM的分类
串行接口EEPROM
  非易失性存储器中灵活性最高
  引脚数少、低电压、低功耗
  用于汽车、电信、医疗、工业和个人计算机等
  存储个人优先数据和配置调整数据
  型号举例：93C46 24LC02 25LC08 等
并行接口EEPROM
  非易失性存储器中灵活性较高
  编程时间长、数据保留时间长、高可靠，速度快
  用于电信、航空电子和军事应用
  型号：通常以28开头；以29或49开头的称FLASH

## Slide 31: 5. EEPROM与FLASH
擦除
  EEPROM：按字节擦除
  FLASH：按块擦除
用途
  EEPROM：一般存放掉电后不希望丢失的数据(数据存储器)
  FLASH：一般用于存储程序(程序存储器)
速度
  EEPROM：慢
  FLASH：快于EEPROM，慢于RAM
价格
  EEPROM：相对便宜
  FLASH：高于EEPROM

## Slide 32: 5. EEPROM与FLASH（续）
EEPROM和FLASH的关系
  “马”与“白马”
  FLASH强调“白”，从而区别于“马”
  Flash的操作特性完全符合EEPROM的定义，属EEPROM无疑，首款Flash推出时其数据手册上也清楚的标明是EEPROM，现在的多数Flash手册上也是这么标明的
  操作方法不同：按字节和按块操作
用FLASH模拟EEPROM
  从成本上讲，是合算的
  反之，一般是愚蠢的

## Slide 33: 6. EEPROM厂商
ON Semiconductor 安森美半导体
Mitsubishi 三菱
Atmel 爱特梅尔
Hitachi 日立
Infineon 英飞凌
Macronix 旺宏电子 （只生产 NOR 型 Flash）
Maxim (美信)
Maxwell Technologies
Microchip Technology 微芯
NXP Semiconductors 恩智浦半导体
Renesas Technology 瑞萨科技
Rohm 罗姆电子
Samsung Electronics 三星电子
STMicroelectronics 意法半导体
Seiko Instruments 精工
Toshiba Semiconductor 东芝
Winbond 华邦电子

## Slide 34: FLASH
共同收集整理

## Slide 35: 1. FLASH是什么？
全名叫Flash EEPROM Memory
  即“闪存”
电可擦除可编程
  EEPROM的特性
快速读取数据
  NVRAM的特性
取代了ROM在嵌入式系统的地位
  存储BootLoader、操作系统及程序代码
  当作硬盘使用
FLASH（闪存，128MB）

## Slide 36: FLASH的分类
NORFlash
直接运行代码
  与SDRAM一样
  不需要复制到RAM即可运行
读取速度快，写入速度慢
  存储操作系统等重要信息
容量小
价格高
NANDFlash
不能直接运行代码
  一次读取一块（512字节）
读取速度慢，写入速度快
容量大
价格低
NANDFlash的开发板除了使用NANDFlash以外，还加上了一块小的NORFlash来运行启动代码。

## Slide 37: 一些概念
块
  FLASH芯片被分为若干抹除片段(常称为区扇Blocks or sectors)
区块抹除
  即使FLASH是以单一字节的方式读或写入，但是抹除一定是一整个区块
记忆耗损
  FLASH有抹写循环的次数限制
Flash厂商
  NORFlash：Intel，AMD，Fujitsu和Mxic
  NANDFlash：Samsung，Toshiba和Hynix。

## Slide 38: THANK YOU
2013-09-21
第三次知识点收集